## Slide 1
KĨ THUẬT 4
LẮP CÁI NÔI

## Slide 2: 1/ Giới thiệu bài
Hằng ngày, chúng ta thường thấy các em bé nằm hoặc ngồi trong xe nôi và người lớn đẩy xe cho các em bé đi dạo chơi. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em lắp ghép mô hình xe nôi .

## Slide 3
Xe nôi gồm có những bộ phận nào ?
Quan sát và nhận xét
Tay kéo xe
Giá đỡ trục
bánh xe
Trục bánh xe
Thanh đỡ giá đỡ
Trục bánh xe
Thành xe
và mui xe

## Slide 4
Tên gọi | Số Lượng
Tấm lớn | 1
Tấm nhỏ | 1
Ba tấm để lắp chữ U | 1
Thanh thẳng 9 lỗ | 4
Thanh thẳng 7 lỗ | 2
Thanh chữ U dài | 2
Thanh chữ U ngắn | 1
Tên gọi | Số Lượng
Trục dài | 2
Bánh xe | 4
Ốc và vít | 22 bộ
Vòng hãm | 12
Cờ- lê | 1
Tua vít | 1
2/ Thao tác kĩ thuật
a. Chi tiết và dụng cụ

## Slide 5
Tay kéo xe được lắp từ những chi tiết nào?
* 2 thanh thẳng 7 lỗ, ốc vít và 1 thanh chữ U dài
b. Lắp từng bộ phận
Tay kéo xe

## Slide 6: *Giá đỡ trục bánh xe được lắp từ những chi tiết nào ?
* Theo em phải lắp mấy giá đỡ trục bánh xe ?
Giá đỡ trục bánh xe
* 2 thanh thẳng 9 lỗ chéo nhau.
* Lắp 2 giá đỡ trục bánh xe.

## Slide 7: * Thanh đỡ giá đỡ trục bánh xe được lắp từ những chi tiết nào?
* Hai thanh chữ U dài được lắp vào hàng lỗ thứ mấy của tấm lớn (tính từ phải sang trái) ?
Thanh đỡ giá đỡ trục bánh xe
* Tấm lớn, ốc vít và 2 thanh chữ U dài
* Được lắp từ hàng lỗ thứ 2 và 9 của tấm lớn

## Slide 8: * Thành xe và mui xe được lắp từ những chi tiết nào?
*Lưu ý: Khi lắp thành xe với mui xe, vị trí tấm nhỏ nằm trong tấm chữ U
Thành xe và mui xe
* Tấm nhỏ, ốc vít và 3 tấm để lắp chữ U

## Slide 9: *Em hãy nêu thứ tự lắp từng chi tiết ?
Trục bánh xe
* Lắp theo thứ tự: trục dài - vòng hãm - bánh xe - vòng hãm.

## Slide 10: * Để lắp ráp được xe nôi hoàn chỉnh, ta phải lắp theo thứ tự nào ?
- Lắp thành xe và mui xe vào sàn xe
- Lắp tay kéo vào sàn xe
- Lắp 2 trục bánh xe vào giá đỡ trục bánh xe, sau đó lắp 2 bánh xe và các vòng hãm còn lại vào trục xe.
- Lắp giá đỡ trục bánh xe vào thanh đỡ giá đỡ trục bánh xe.
- Kiểm tra sự chuyển động của xe.
c. Lắp ráp xe nôi

## Slide 11
HỌC SINH THỰC HÀNH

## Slide 12
THÁO RỜI SẢN PHẨM