## Slide 1: KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1.
Ba điện trở R1=5 , R2=10 , R3=15 , được mắc nối tiếp nhau vào hiệu điện thế 12V.
Tính điện trở tương đương của đoạn mạch, so sánh điện trở đó với mỗi điện trở thành phần.
Tính cường độ dòng điện qua mạch chính và qua mỗi đầu điện trở.
Câu 2. Nhớ lại kiến thức lớp 7 em hãy cho biết, trong một đoạn mạch gồm 2 bóng đèn mắc song song:
Cường độ dòng điện chạy qua mỗi đèn có mối quan hệ như thế nào với cường độ dòng điện chạy qua mạch chính?
Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có mối quan hệ như thế nào đối với hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn?

## Slide 2
Câu 1.
a) Điện trở tương đương của đoạn mạch:
Vậy
b) Cường độ dòng điện qua đoạn mạch
Câu 2.
 Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ:
I = I1 + I2 (1)
 Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa hại đầu mỗi mạch rẽ:
U = U1 = U2 (2)
I1
I2
I

## Slide 3
Điện trở tương đương của đoạn mạch mắc song song, có mối quan hệ như thế nào với điện trở của mỗi bóng đèn, điện trở tương đương của đoạn mạch có lớn hơn các điện trở thành phần không?

## Slide 5: TiẾT 5-Bài 5
ĐOẠN MẠCH SONG SONG

## Slide 6: I. CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ TRONG ĐOẠN MẠCH SONG SONG
Đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song
 Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ:
I = I1 + I2 (1)
 Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa hại đầu mỗi mạch rẽ:
U = U1 = U2 (2)
I1
I2
I

## Slide 7: 2. Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song
Quan sát sơ đồ và cho biết các điện trở R1, R2 được mắc như thế nào với nhau. Nêu vai trò của vôn kế và ampe kế trong mạch.
+ Hai điện trở R1 và R2 được mắc song song với nhau.
+ Vôn kế V đo hiệu điện thế giữa hai đầu 2 điện trở và hiệu điện thế giữa 2 đầu nguồn điện .
+ Ampe kế A đo cường độ dòng điện chạy qua mạch chính.
Các hệ thức(1),(2) vẫn đúng đối với đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song.
C1
A
V
K
A
B
R1
R2
+
-

## Slide 8
R1
R2
I2
I1
=
Chứng minh:
C2
- Áp dụng định luật Ôm ta có:
U1=I1.R1
U2=I2.R2
Vì song song , ta có U1=U2 nên suy ra:
R2
R1
(3)
3 minutes

## Slide 9
Điện trở của con chim: 10 000
Điện trở của dây nhôm: 1,63.10^-5
Dòng điện qua cơ thể con chim: 5,3.10^-7A

## Slide 10: II. ĐIỆN TRỞ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA ĐOẠN MẠCH SONG SONG
1. Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song
C3
2
1
1
1
1
R
R
Rtđ
+
=
 Chứng minh công thức:
Vì I = I1 + I2
Do đó :
2
1
R
U
R
U
Rtđ
U
+
=
2
1
1
1
1
R
R
Rtđ
+
=
Ta có: U = U1 = U2
Rtđ
U
I
=
,
1
1
R
U
I
=
,
2
2
R
U
I
=

## Slide 11
M
N
2. Thí nghiệm kiểm tra:
K
5
3
2
0
1
4
6
V
-
+
IAB= 1A
B
A
0,5
0
1
1,5
A
+
-
A
R1=24
R2=8
Notes: 11
Học sinh tự điền số liệu

## Slide 12
0,5
0
1
1,5
A
+
-
A
K
5
3
2
0
1
4
6
V
-
+
A
B
Rtđ= 6
2. Thí nghiệm kiểm tra:
I’AB= 1A
So sánh: I’AB= IAB = 1A
Notes: 12
Học sinh tự điền số liệu

## Slide 13
Nếu mạch chỉ có 2 điện trở R1 và R2 mắc song song thì:
3. Kết luận: Đối với đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song thì nghịch đảo của điện trở tương đương bằng tổng các nghịch đảo của từng điện trở thành phần.
Công thức tính điện trở tương đương trong đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song:
Nếu mạch có n điện trở như nhau là R mắc song song thì:
(4)

## Slide 14: III. VẬN DỤNG
C5
2
1
1
1
1
R
R
R
tđ
+
=
Điện trở tương đương của mạch:
15
30
30
30
.
30
.
2
1
2
1
=
+
=
+
=
R
R
R
R
R
tđ
R1 = R2 =30
Rtđ = ?
Tóm tắt

Hoặc R1=R2= 30 nên

## Slide 15: III. VẬN DỤNG
C4. Trong phòng học đang sử dụng một đèn dây tóc và một quạt trần có cùng hiệu điện thế định mức 220V. Hiệu điện thế của nguồn là 220V. Mỗi đồ dùng đó đều có công tắc và cầu chì bảo vệ riêng.
+ Đèn và quạt được mắc như thế nào vào nguồn để chúng hoạt động bình thường?
+ Vẽ sơ đồ mạch điện đó. Cho kí hiệu sơ đồ của quạt điện là
+ Nếu đèn không hoạt động thì quạt có hoạt động không? Vì sao?
M

## Slide 16
-Đèn và quạt được mắc song song vào nguồn
M
N
Đ
Quạt
M
K1
K2
-Công tắc K1 điểu khiển đèn
-Công tắc K2 điểu khiển quạt
Sơ đồ hình vẽ
-Nếu đèn không hoạt động thì quạt vẫn hoạt động bình thường
Vì quạt trần và đèn dây tóc có cùng hiệu điện thế định mức là 220V nên đèn và quạt trần được mắc song song vào nguồn 220V để chúng hoạt động bình thường.

## Slide 17
I = I1 + I2 +...+ In
U = U1 = U2 =...= Un
Mở rộng cho đoạn mạch n điện trở mắc song song:

## Slide 18
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Học phần ghi nhớ SGK
Em hãy vẽ sơ đồ mạch điện ở lớp học, phòng khách, phòng ngủ của gia đình em.
Làm các bài tập 5.1; 5.2; 5.5; 5.14 sách bài tập.
Tìm hiểu trước bài 6 sách giáo khoa