## Slide 1
Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp

## Slide 2
Phôi
Chìa khoá

## Slide 3
Dũa khoá
Kìm bấm

## Slide 5
GIA CÔNG CƠ KHÍ BẰNG TAY
I
Dụng cụ gia công cơ khí cầm tay
II
Một số phương pháp gia công cơ khí bằng tay

## Slide 7
DỤNG CỤ GIA CÔNG

## Slide 8
DỤNG CỤ GIA CÔNG

## Slide 9
BÚA

## Slide 10
CƯA

## Slide 11
DŨA

## Slide 12
ĐỤC

## Slide 13
MŨI VẠCH

## Slide 14
MŨI ĐỘT

## Slide 15
KÌM

## Slide 16: TRÒ CHƠI MẢNH GHÉP
CƯA
Cắt vật thành
từng phần…
Giữ vật

## Slide 17: TRÒ CHƠI MẢNH GHÉP

## Slide 20: Búa

## Slide 21: Các loại đục

## Slide 22: Các loại dũa

## Slide 23: Ê tô
Vị trí kẹp chặt vật

## Slide 25: Hoạt động nhóm: 7’ Hoàn thành phiếu học tập sau:
Dụng cụ | Thước lá | Thước cặp
Cấu tạo |  | 
Vật liệu |  | 
Công dụng |  | 

## Slide 26
Dụng cụ | Thước lá | Thước cặp | Điểm
Cấu tạo | -Dày 0,9 – 1,5 mm - Rộng 10 – 25 mm -Dài 150 – 1000 mm Trên thước có các vạch cách nhau 1mm | Gồm: cán, mỏ đo trong, mỏ đo ngoài, khung động, vít hãm, thang chia độ chính, thang chia độ của du xích, thước đo chiều sâu lỗ. | 
Vật liệu | Thép hợp kim | Thép hợp kim | 
Công dụng | Đo độ dài của chi tiết hoặc xác định các kích thước của sản phẩm | Đo đường kính trong, đường kính ngoài, chiều sâu lỗ | 
Đánh giá HĐ nhóm tích cực, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của GV, trình bày rõ ràng: 1 điểm
(6đ)
(1đ)
(2đ)
(0,5đ)
(0,5đ)
(0,5đ)
(0,5đ)
(4đ)
(0,5đ)
(0,5đ)
(1đ)
(1đ)
BẢNG KIỂM PHIẾU ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM HỌC TẬP

## Slide 27
1, Dụng cụ gia công
Búa: Đóng tạo lực, nhổ đinh.
Cưa: Cắt vật liệu thành từng phần, cắt bỏ phần thừa, tạo rãnh.
Đục: chặt vật liệu, chạm khắc…
Dũa: tạo độ nhẵn phẳng trên bề mặt của vật liệu, làm tù cạnh, mài mòn bề mặt của chi tiết đến kích thước mong muốn.
Kìm: kẹp giữ vật bằng tay.
Mũi vạch: Vạch dấu.
Mũi đột: Lưu lại các vết đã vạch một cách bền vững.
2, Dụng cụ đo và kiểm tra
Thước lá: Đo chiều dài chi tiết và xác định các kích thước của sản phẩm.
Thước cặp: đo đường kính trong, đường kính ngoài, chiều sâu

## Slide 28: Thước lá
150 – 1000 mm
10 –
25 mm

## Slide 29: Thước cuộn

## Slide 30: Thước cặp
Đo ĐK ngoài
Đo ĐK trong
Thước phụ
Vít hãm
Thước chính
Đo chiều sâu

## Slide 32
Trò chơi ONG TÌM CHỮ
Em hãy tìm trong bảng sau tên các dụng cụ cơ khí